Вопросы для сдачи экзамена 2021 г.

Ответы принимаются или в виде электронного текста, или написанные на бумаге, или в виде скана рукописи.

Буквальное копирование (copy-paste) ответов других экзаменующихся, а также документации и публикаций   – не допускается.

Вопросы – для всех, вне зависимости от варианта.

Ответ – одно или несколько предложений русского языка. Старайтесь обосновывать ответ.

После сдачи вопросов – собеседование для уточнения неясностей в ответах, дополнительные вопросы по курсу.

1. Наблюдение за работой ВС и измерение характеристик производительности

1.1. Организован сбор трассы адресов выполнения программы для последующего использования этой трассы в качестве рабочей нагрузки для имитационной модели подсистемы подкачки страниц виртуальной памяти. Как можно сократить объём трассы без ущерба для правильности работы модели?

1.2. Вопрос аналогичный 1.1, но собирается трасса кадров Ethernet на портах маршрутизатора (уровня L3) для последующей подачи на вход модели, рассчитывающей длины очередей на портах маршрутизатора. Какие части пакета следует записывать?

1.3. Предложите сценарий измерения времени на подкачку страницы виртуальной памяти в вычислительной системе под управлением ОС Linux.

1.4. Предложите сценарий измерения времени запуска файла на выполнение в ОС Linux.

2. Понятие модели, понятие производительности

2.1. Приведите пример модели (любого вида), адекватной при одних условиях и неадекватной при других. Укажите также эти условия адекватности. Примеры моделей, приведённые на лекциях, в счёт не идут.

2.2.  Приведите примеры вычислительной системы a) для которой пропускная способность важнее, чем время отклика; б) для которой время отклика важнее пропускной способности.

2.3. Сформулируйте определения показателей «пропускная способность» и «время отклика» для сетевого коммутатора L2.

2.4. При выполнении некоторой программы на вашем ПК его производительность вас не удовлетворяет. Предложите сценарий определения того, какую часть аппаратуры нужно обновить – поставить более быстрый процессор или больший объём памяти?

3. Аналитические модели производительности

3.1. Пусть для предсказания времени выполнения программы используются эталоны (бенчмарки). Дайте математическую формулировку задачи предсказания времени выполнения.

3.2. Программа выполняется на некотором вычислителе 10 единиц времени. Известно, что 20% вычислений программы должно быть выполнено строго последовательно, а остальные 80%  могут быть распараллелены на 10 ветвей одинаковой длины. За какое минимальное время программа может быть выполнена на системе из 5 аналогичных вычислителей? Временем передачи данных между вычислителями пренебречь.

3.3. Приведите пример аналитической модели производительности из курса «Введение в компьютерные сети».

4. Средства имитационного моделирования

4.1. Какие возможности языков и библиотек имитационного моделирования (по материалам курса) используются для представления структуры моделируемой системы?

4.2. Какие возможности языков и библиотек имитационного моделирования (по материалам курса) используются для описания поведения моделируемой системы? Приведите как можно больше примеров (в рамках материалов курса, разумеется).

4.3. Какие возможности системы моделирования OMNet++ ориентированы на наблюдение за работой модели, сбор и обработку результатов эксперимента?

4.4. Какие возможности системы моделирования OMNet++ ориентированы на многократное проведение экспериментов?

4.5.Какие возможности системы моделирования OMNet++ ориентированы на моделирование компьютерных сетей?

5. Прочее

5.1. Сравните подходы статической и динамической двоичной трансляции в эмуляторах CPU. Укажите достоинства и недостатки.

5.2. Какие возможности языка моделирования аппаратных средств (на примере рассмотренного на лекции Verilog) ориентированы на специфику предметной области?

5.3. Какие компоненты, по-вашему, должны входить в развитую и удобную для применения систему имитационного моделирования?

5.4. Описание системы на языке описания аппаратных средств может использоваться для следующих целей: …. Приведите перечень целей.